Resistor color code

|  |  | Color Value Multiplier Tolerance (%) Black 0 0 - Brown 1 1 ±1 Red 2 2 ±2 Orange 3 3 ±0.05 Yellow 4 4 - Green 5 5 ±0.5 Blue 6 6 ±0.25 Violet 7 7 ±0.1 Gray 8 8 - White 9 9 - Gold - -1 ±5 Silver - -2 ±10 None - - ±20 |
| --- | --- | --- |
| Example 1 (Brown=1),(Black=0),(Orange=3) 10 x 103 = 10k ohm Tolerance(Gold) = ±5% |  |  |
| Example 2 (Yellow=4),(Violet=7),(Black=0),(Red=2) 470 x 102 = 47k ohm Tolerance(Brown) = ±1% |  |  |